## Slide 1: Fairing Wireframes in Industrial Surface Design
Yu-Kun Lai Yong-Jin Liu Shi-Min Hu
形状データ処理工学
CAD曲線に関係した
論文紹介
紹介する理由
形状処理でよく用いられるタイプの最適化問題を扱っているから
ラグランジェ未定乗数法の復習をする
曲線→曲面へのつなぎの内容として適してるから (曲面は曲線のあつまり)
Shape Modeling International 2008

## Slide 2: やりたいこと
表面スキャンにより得られた点群を 滑らかに近似する CAD 曲面をつくりたい
スキャン点群
CAD曲線による
ワイヤフレーム 生成
新しい フェアリング 方法
CAD曲面 を張る
ノイズの影響で でこぼこ
滑らか

## Slide 3: 問題設定
点群から生成したワイヤフレームを フェアリングする
  曲面を張るためには、 曲線群の交差点を保持することが必須
フェアリング
※ フェアリングも平滑化と同じく、凹凸をなくすことを意味するが、 最小化すべき目的関数がある。

## Slide 4: 曲線フェアリングの関連研究
単一曲線に関しては、 大昔からよく研究されている
  クロソイド(曲率線形) 曲線 [ガウスの時代]
  Bスプライン曲線のフェアリング [Sapidis and Farin 1990]
  曲面上の曲線のフェアリング [Wallner et al. 2007]
曲線群の交差点を保持できるものはない
クロソイド曲線 (道路のデザインなどに 使われる)

## Slide 5: 各曲線のフェアリング
制御点の座標を変数として、 以下の最適化問題を解く
  滑らかさは曲率を使いたいが、 線形最小自乗法で解けるように２階微分で代用する
精度と滑らかさのバランスを 調節するパラメータ
縦方向の曲線群の曲率
横方向の曲線群の曲率

## Slide 6: 各曲線のフェアリングの計算
フェアリング
制御点列に関しての2次関数なので、
左の線形連立方程式を解く

## Slide 7: 曲線群のフェアリング
以下の拘束付き最適化問題になる
フェアリング
端点
交差点位置 (２つの曲線が 離れてはいけない)

## Slide 8: 曲線群のフェアリングの計算
次ページから「拘束付き最小化問題」について、脇道に少しそれます

## Slide 9: 拘束付き最小化問題の例
こっちが最小
こっちは最大
高次元に拡張可能な答え (勾配ベクトルが平行に着目する)

## Slide 10: ラグランジェの未定乗数法
拘束付きの最小化・最大化問題を解く方法
勾配の平行条件
※ 上記は極値を得るのみで、最大・最小の必要条件だけ。
したがって、得られた解に対しての吟味が必要なときもある

## Slide 11: ラグランジェの未定乗数群法
拘束条件が複数あるときでも同様
  未定乗数が複数になる
曲線群のフェアリングに戻ります

## Slide 12: ラグランジ未定乗数法による 曲線群のフェアリングの計算
線形連立方程式の解になる
横方向の端点
縦方向の端点
交差点

## Slide 13: 交差点のパラメータを固定しない 曲線群のフェアリング
交差点の曲線パラメータを固定すると 曲線同士が交差点の上を滑ることができない
制御点位置の最適化と 交差点パラメータの最適化を交互に行う
これも変数としてフェアリングする。 ただし、線形最小自乗法では難しいので 最急降下法 (gradient descent) で行う

## Slide 14: 精度と滑らかさの制御パラメータα
産業応用を目的としたとき、マジックナンバーα の値を直接指定するのは直感的でない

## Slide 15: 許容誤差指定によるαの自動選択
許容誤差を満たす範囲でなるべく小さなαを見つける
  変数はαが1つのみなので， αを変えながらフェアリングを何度も行う
曲線の長さは 200mm 程度
許容誤差 : 26mm
許容誤差 : 7.15mm

## Slide 16: 接線拘束付きフェアリング
端点の接線方向を拘束することもできる
  依然、線形最小自乗法でフェアリングが可能
端点の接線も拘束 (曲面パッチに使うときに必要)
端点の位置のみ拘束

## Slide 17: 曲面パッチへのあてはめ
多数のパッチにより構成された曲面を 滑らかな１枚面で近似したい
横方向
縦方向
多数のパッチ による曲面 (CAM等では扱いにくい)
等輝度線による
滑らかさの評価
1枚の曲面