## Slide 1: CAD曲面
東京大学 精密工学専攻 大竹豊
資料および授業の情報は :
http://www.den.t.u-tokyo.ac.jp/ohtake/GeomPro/

## Slide 2: 今回の授業の目的
3次元CADシステムにおいて 昔から良く使われている曲面について学ぶ
  典型的な曲面，自由曲面
  接線ベクトルと法線ベクトル

## Slide 3: 話の流れ
パラメトリック曲面とは？
接ベクトルと法線ベクトル
ベジエ曲面
曲率

## Slide 4: 曲面の数式表現
グラフ形式 :
パラメトリック形式 :
陰形式 :
緑の部分で f = 0

## Slide 5: パラメトリック曲面
uv 平面から xyz 空間への写像
uv 平面 (パラメータ空間)
xyz 空間
四角いゴムの膜を伸ばしたりひねったりするイメージです

## Slide 6: CADでよく使われる曲面
押し出し面
回転面
線織面
スイープ曲面

## Slide 7: 押し出し面
断面曲線を直線に沿って 平行に動かしたとき作れる曲面
xy 平面上の曲線 (x(u),y(u)) を z 軸の方向へ押し出し
z
x
y

## Slide 8: 回転面
曲線をある軸に沿って回転して作れる曲面
xy 平面上の曲線 (x(u),y(u)) を y 軸の周りに回転
回転軸
z
x
y
o
x
y

## Slide 9: 線織面 (Ruled Surfaces)
空間曲線の間を直線で結んで作れる曲面
曲線 c(u) と d(u) で u が同じ点を直線で結ぶ

## Slide 10: スイープ曲面
断面曲線を軌道曲線の接線に合わせて回転し (他にも色々ある)、 曲線に沿って移動して作れる曲面
xy 平面上の断面曲線 c(u) を軌道曲線 d(v) に沿ってスイープ (z 軸と軌道曲線の接線方向を一致させる回転行列を R(v) とおく)
x
y
c(u)
d(v)

## Slide 11: 計算問題
以下の曲面を パラメータ形式であらわしてみよう！
  円柱
  円錐
  螺旋面
  メビウスの帯

## Slide 12: パラメトリック曲面のレンダリング
四辺形を使う場合が多い
  (x,y,z)座標の2次配列へ座標を代入しておく
10×10の配列へ座標を代入した場合
[i][j]
[i][j+1]
[i+1][j+1]
[i+1][j]

## Slide 13: 課題 1
prog4-3 を使う
パラメトリック曲面をワイヤーフレームで 描く関数 “drawWire” を完成させよ
  x, y, z 座標はそれぞれ配列 px[i][j], py[i][j], pz[i][j] に代入されている
パラメトリック曲面上の点を計算する関数 “generatePoints” を以下のように変更せよ
  球面を左図のような 楕円体に変更してみよ (提出時には消してよい)
  回転面を用いて左図 のような円環面へ変更せよ

## Slide 14: 話の流れ
パラメトリック曲面とは？
接ベクトルと法線ベクトル
ベジエ曲面
曲率

## Slide 15: 接ベクトル
パラメータ(u,v)に関して偏微分したベクトル
  u方向と v方向の2つ
2つの接ベクトルが のる平面を 接平面という （接平面上のベクトルは 全て接ベクトル)

## Slide 16: 単位法線ベクトル
2次曲面 上において、 における単位法線ベクトルを計算せよ
接線ベクトルの外積方向の単位ベクトル
接平面に 法線ベクトルは 直交する

## Slide 17: 課題 2
prog4-3 を使う
パラメトリック曲面をスムースシェーディングで 描く関数 “drawSurface” を完成させよ
  曲面は球面の式に戻してください
  単位法線ベクトルの x, y, z 成分はそれぞれ 配列 nx[i][j], ny[i][j], nz[i][j] に代入されている
課題1-2で作成した円環の法線を計算するよう に“computeNormals” を変更せよ

## Slide 18: 話の流れ
パラメトリック曲面とは？
接ベクトルと法線ベクトル
ベジエ曲面
曲率

## Slide 19: CAD曲面
制御点を近似する曲面
  ベジエ曲面
  Bスプライン曲面
  NURBS 曲面 (非一様有理Bスプライン曲面)
M. Eck and H.Hoppe, “Automatic Reconstruction of B-spline Surfaces of Arbitrary Topological Type”, SIGGRAPH96.

## Slide 20: CAD曲線からCAD曲面へ
縦と横を掛け算する (テンソル積)
曲線を沢山並べて曲面を作るということ
縦と横の基底関数を掛けて、 2変数の基底関数を作る
の曲線
CAD曲線 :
CAD曲面 :

## Slide 21: ベジエ曲面
j
i
u 方向 3次式 v 方向 2次式
の基底関数群
双2次ベジエ曲面 の x 座標

## Slide 22: ベジエ曲面のパッチ
2つの曲面を貼り合わせる
  貼り合わせの部分に隙間ができないようにする
貼り合わせ部分で 微分値は不連続 (滑らかでない)
貼り合わせ部分で 微分値が連続 (滑らか)

## Slide 23: ベジエパッチ (2階微分連続)
映りこみを計算した例 (等輝度線)
反射の大きい素材での設計では必須。
  カーボディなど
1階微分連続
2階微分連続

## Slide 24: 課題 3
prog4-4 を使う
双2次のベジエ曲面上の点を計算する関数 ”generatePoints” を完成させよ
  制御点の座標は，cx[3][3], cy[3][3], cz[3][3]
  表示のための関数 “drawWire”は課題1-1からコピー
双2次ベジエ曲面上の単位法線ベクトルを 計算するように“computeNormals” を完成せよ
  表示のための関数 “drawSurface” は 課題2-1からコピー
双3次のベジエ曲面へプログラムを変更せよ

## Slide 25: 話の流れ
パラメトリック曲面とは？
接ベクトルと法線ベクトル
ベジエ曲面
曲率

## Slide 26: 曲面の曲率
最大主曲率と最小主曲率の 2つの曲率を基に，様々な曲率がある
  法曲率、平均曲率、ガウス曲率、総曲率
※ 法線ベクトルは内向き
最大主曲率 (赤が凸)
最小主曲率 (青が凹)

## Slide 27: 法曲率
法線方向がのる平面(法断面)で曲面を切って 断面に現れた平面曲線の曲率
  法曲率は法断面の向きにより変わる
法線方向
法曲率の逆数

## Slide 28: 主曲率と主方向
法曲率の最大値 = 最大主曲率
  最大主方向 : 法曲率が最大となる 法断面にのる接ベクトル
法曲率の最小値 = 最小主曲率
  最小主方向 : 法曲率が最小となる 法断面にのる接ベクトル
法曲率が最大
法曲率が最小
法線方向

## Slide 29: 主曲率と主方向の直感的意味
最大主曲率は凸の特徴、 最小主曲率は凹の特徴 を表す
どのくらい凸か？ また凸な方向は？
どのくらい凹か？ また凹な方向は？

## Slide 30: 平均曲率とガウス曲率
平均曲率 H : 最大主曲率 + 最小主曲率
ガウス曲率 G : 最大主曲率 × 最小主曲率
H > 0 G > 0
※ 図の法線ベクトルは下向きとする
H < 0 G > 0
G < 0

## Slide 31: 可視化等に関する応用先
主方向を用いた スケッチ画の自動生成
曲率極値線
陰影の極大線
総曲率 (主曲率の 2乗平均値)

## Slide 32: 主曲率の計算方法 (メモ)
円筒面と円錐面の主曲率と主方向を紙で計算してみよう
曲面上の微小距離を 測る計量
2階微分の 法線方向の成分